OSCILLOSCOPIO NUMERICO

# 1)   Collegare il generatore con l’oscilloscopio ed impostare la sinusoide:

f=28 kHz, 	Vpk=1.8 V, 	offset=0.3 V

Misurare, sia in modalità automatica che manuale (sfruttando i cursori), le seguenti grandezze:

- Vpk (picco picco)

- periodo

- frequenza.

- Montare il circuito RC:

R=1 k(	 C=470 nF

# ed alimentarlo con le onde sinusoidali:

- f=100 Hz		Vpk =5 V 	offset=0V

- f=1 kHz 		Vpk =5 V 	offset=0V

Misurare, sia in modalità automatica che manuale (sfruttando i cursori), lo sfasamento tra segnale di ingresso e di uscita (lo sfasamento dell’uscita rispetto l’ingresso).

# Montare il circuito RLC:

# R=120 (   L=470 (H  C=1 nF

# ed alimentarlo con l’onda quadra:

f=1 kHz 	Vpk=10 V 	offset=0V	duty 50%

Misurare in modalità manuale (sfruttando i cursori):

- Larghezza dell’impulso

- Tempo di salita

ATTENZIONE

Tutte le misure devono essere corredate della relativa incertezza. Si parta dalla formulazione dell’accuracy fornita dal costruttore e ci si ricordi di prendere le impostazioni dell’oscilloscopio in corrispondenza di ogni misura.