# FFT

- Impostato il generatore con una sinusoide dalle seguenti caratteristiche:

A= 1 Veff , f= 9766 Hz

e l’oscilloscopio posto in modalità FFT (campionamento realtime) a:

fc= 40 kHz, w(n)= rettangolare

- misurare Ax e fx del tono sinusoidale;

- misurare la larghezza a –30 dB del 1° lobo;

- misurare l’altezza dei lobi laterali.

Successivamente:

- impostare f= 9776 Hz e ripetere le misure precedenti;

- ripetere le misure anche con le altre finestre (Hanning, Flat Top).

Per tale segnale effettuare anche una misura del floor sia con la modalità di acquisizione SAMPLE che con quella AVERAGE impostata per un numero di medie pari a 100.

- Impostata un’onda triangolare con le seguenti caratteristiche:

A= 1 Veff , f= 50 Hz

- visualizzare soltanto un periodo ed osservare lo spettro;

- variare la fc fino a distinguere correttamente i toni e misurare le attenuazioni tra 1° e 2° tono e tra 1° e 3° tono.

N.B.  Per il calcolo della incertezza di misura, per semplicità si assuma il valore dell’accuracy nelle misura di ampiezza e frequenza pari alla tacca delle rispettive scale.