# Telefono

Utilizzare l’oscilloscopio digitale come FFT-Analyzer per caratterizzare i toni emessi dal telefono.

Poiché il segnale é di durata limitata utilizzare la modalità single acquisition. Fate attenzione nel selezionare opportunamente il livello di trigger e il trigger position.

Scegliere fc, la finestra e il numero di punti per avere la migliore risoluzione in frequenza nella misura delle componenti spettrali.

Scegliere la modalità di visualizzazione intensified samples per l’uscita della FFT.

Utilizzare i cursori per misurare al meglio l’ampiezza e la frequenza di ogni tono.

Corredare le misure dell’incertezza.

Verificare la compatibilità delle misure di ampiezza e frequenza con le specifiche assegnate.

# Text boxes

Vf

L2

R

C1

C2

L1

b

a

TEUT