Prova scritta

Elettrotecnica

(C.d.L. Ing. Meccanica)

29/6/2005

1)

Dati linea: resistività ( = 1.7 10-8 ( m, sezione 4 mm2, lunghezza 3 km, reattanza per km 0.4 (

Dati trasformatori T1, T2, T3:

| V1n/V2n [V/V] | Sn [KVA] | I0 [% In] | Vcc [% Vn] | PFe [% Sn] | PCu [% Sn] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5000/220 | 15 | 10% | 15% | 5% | 10% |

Dati carico R: PR = 15 kW, cos(R = 0.77

Un motore asincrono trifase M a due coppie polari, a tensione nominale 380 V (conc.) deve alimentare un carico meccanico che richiede una coppia resistente CR =90 Nm. Il motore è alimentato, tramite una linea, da tre trasformatori monofase T1,T2,T3 connessi stella-stella.

- Trovare il circuito equivalente di ogni trasformatore e della loro connessione.

Supponendo il motore alimentato a tensione nominale:

- si scelga il motore M dalla tabella allegata, e si trovi la sua velocità di rotazione, la potenza attiva e reattiva da esso assorbita dalla rete; si supponga che le perdite e il fattore di potenza siano nominali.

- si trovi l’indicazione dell’amperometro A, del voltmetro V e dei wattmetri W1 e W2.

- si rifasi ai morsetti 1-2-3 a cos( = 0.9

| n. | Pmec (kW) | n (giri/min) | ( (%) | cos ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 1390 | 77 | 0.79 |
| 2 | 5 | 1400 | 80 | 0.81 |
| 3 | 10 | 1420 | 82 | 0.81 |
| 4 | 15 | 1450 | 84 | 0.82 |
| 5 | 20 | 1460 | 85 | 0.84 |

Prova scritta

Elettrotecnica

(C.d.L. Ing. Meccanica)

29/6/2005

2) nuovo ordinamento

R1=5 (,  R2=1 (

L = 4 mH, C = 200 (F

Per il circuito a regime sinusoidale di figura, si trovi il circuito equivalente Thevenin del circuito a sinistra dei morsetti A-B, e, tramite esso, la potenza istantanea erogata dal bipolo a destra di A-B.

2) vecchio ordinamento

R1=3 (,  R2=4 (, R3=5 (,  L = 4 mH

Per il circuito di figura, a regime per t<0, si trovi il circuito equivalente Thevenin del circuito a sinistra dei morsetti A-B, e, tramite esso, la potenza istantanea erogata dal bipolo a destra di A-B (t.

# Text boxes

3

Motore asincronoM

L

+

i(t)

R2

B

A

L

e(t)

2

A

1

+

V

i(t)

Carico R

R1

C

Trasform.

T1,T2,T3

+

R2

A

L

e(t)

R1

R3

+

+

W1

W2

+